## Slide 1: Die I/O-Register des Attiny
Peripherie
Vereinfachtes Modell des Attiny
I/O-Register
USART-Modell
USART-Register
USART-Programmierung mit Registern
V 1.2 - Copyright 2009/16 by G. Heinrichs

## Slide 2: Die Peripherie des Attiny
V 1.2 - Copyright 2009/16 by G. Heinrichs
PortB
PortD
USART
EEPROM
Timer1
CPU
…
Central
Processing
Unit
Teile-und-Herrsche-Prinzip
Software:
Hauptprogramm → Unterprogramme
Hardware:
CPU Periphere Komponenten

## Slide 3: CPU-Komponenten-Modell (1)
CPU

## Slide 4
CPU-Komponenten-Modell (2)
Vgl. S. 3 des Manuals

## Slide 5: Registertabelle des Attiny
Adresse
I/O-Register-Bezeichner
Bit 7 ... Bit 0
Erläuterungen auf S… des Manuals
Vgl. S. 221 des Manuals

## Slide 6: Die USART des Attiny
Bitte notieren und merken
Wenn ein Byte in das UDR-Register geschrieben wird, gelangt dieses automatisch in das Shift-Out-Register der USART und wird dann von der USART selbstständig Bit für Bit über die TxD-Leitung zum Empfänger „geshiftet“.

## Slide 7: UBRR, UCSRA & Co
UBRR: Baudrate (kodiert)
UCSRB: Ein- und Ausschalten
UCSRA: Puffer-Management

## Slide 8: Ein Beispiel
Der Attiny soll die Zahlen
von 0 bis 50 über die
serielle Schnittstelle
ausgeben.
Lösung: USART6.BAS

## Slide 9: Zusammenfassung
UBRR = 25 | Baudrate = 9600 (wenn Taktfrequenz = 4 MHz)
UCSRB.TXEN = 1 | USART-Sender aktivieren
UCSRA.UDRE | Dieses Kontroll-Bit hat den Wert 1 [0], wenn das UDR-Register [nicht] leer ist; dies ist z. B. der Fall, wenn ein Byte aus dem Shift-Out-Register [noch nicht] vollständig gesendet worden ist.
Merke: Erst wenn das Shift-Out-Register leer ist, kann es einen neuen (aktuellen) Wert vom UDR-Register übernehmen.

## Slide 10: Optional: Einige Bytes senden...
1. Byte
UDR
Shift-Out
TxD
2. Byte
UDR
Shift-Out
TxD
3. Byte
UDR
Shift-Out
TxD
UDRE=1
UDRE=1
STOP
UDRE=0

## Slide 11: Optional: UDR als Doppelregister
Shift-In

## Slide 12: Warum direkt mit I/O-Registern arbeiten?
Energie sparen
Wartezeit bei Übertragung nutzbar
Zusätzliche Funktionen verfügbar
Weniger Programmspeicher
Typisches Beispiel für den Umgang mit Peripherie